# Расход светоотражающей ленты для контурной маркировки

# Категории транспортных средств, для которых нанесение светоотражающей ленты в качестве контурной маркировки обязательно с 23.09.2010 года:
N2 – грузовые автомобили с полной массой от 7,5 до 12 т;
N3 – грузовые автомобили с полной массой свыше 12 т;
О3 – прицепы и полуприцепы с полной массой от 3.5 до 10 т;
О4 – прицепы и полуприцепы с полной массой свыше 10 т.

| Категория транспортного средства | Модель транспортного средства | Длинна и ширина транспортного средства | Количество светоотражающей ленты, необходимое для оклейки транспортного средства (м) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрерывный контур | Одна линия | Прерывистая линия |
| N2 | ГАЗ 52; 53; 3307 и модификации | 6,4×2,4 | 30,3 | 15,2 | 12,1 |
| N2 | ГАЗ 66 и модификации | 5,8×2,1 | 27,3 | 13,7 | 10,9 |
| N2+O3; O4 | ЗИЛ 130; 131; УРАЛ 375; 377 и модификации | 9,0x 2,5 | 41,0 | 20,5 | 16,4 |
| N2 | ЗИЛ 4331 и модификации | 8,0x 2,5 | 37,1 | 18,6 | 14,8 |
| N3 | КАМАЗ 5511 | 7,6×2,5 | 35,4 | 17,7 | 14,2 |
| N3 | КАМАЗ 55102 | 8,0×2,5 | 37,0 | 18,5 | 14,8 |
| N3 | КАМАЗ 5320 и модификации | 9,1x 2,5 | 41,5 | 20,8 | 16,6 |
| О3 | Полуприцепы | 10,0x 2,5 | 45,0 | 22,5 | 18,0 |
| О4 | Полуприцепы | 12,0x 2,5 | 53,0 | 26,5 | 21,2 |
| О3 | Прицепы | 6,0x 2,5 | 29,0 | 14,5 | 11,6 |
| О4 | Прицепы | 8,3x 2,5 | 38,0 | 19,0 | 15,2 |
| N3 | УРАЛ 4320 и модификации | 7,9x 2,5 | 36,6 | 18,3 | 14,6 |
| N3 | МАЗ 5335 и модификации | 10,7x 2,5 | 47,8 | 23,9 | 19,1 |
| N3 | МАЗ 3603 и модификации | 10,0x 2,5 | 44,9 | 22,4 | 18,0 |
| N3 | КРАЗ 255 и модификации | 8,7x 2,5 | 39,6 | 19,8 | 15,9 |
| N3 | КРАЗ 260 и модификации | 9,0x 2,7 | 41,6 | 20,8 | 16,6 |